## Slide 1: LES ENERGIES RENOVABLES: SOLAR TÈRMICA, SOLAR FOTOVOLTAICA I EÒLICA
Estudi experimental de l’eficiència energètica dels elements instal·lats a l’aula d’energies renovables de l’institut Guindàvols (Lleida)
TREBALL DE RECERCA
Alumne: Sergi Gómez TeréS
Tutor: Anicet Cosialls Manonelles
2n Batx. A/C
Curs 2011-2012
INS Guindàvols (Lleida)

## Slide 2: OBJECTIUS
Conèixer les energies renovables solar tèrmica, solar fotovoltaica i eòlica i el seu funcionament.
Conèixer l’aula d’energies renovables de l’institut Guindàvols.
Determinar experimentalment la potència de tots els elements de la instal·lació de l’aula d’energies renovables.
Determinar experimentalment el rendiment del elements instal·lats a l’aula d’energies renovables.
Determinar experimentalment la constant solar.
Determinar experimentalment la calor específica de l’anticongelant.

## Slide 3: METODOLOGIA
PART TEÒRICA
Les energies renovables
Sol com a font d’energia
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Energia eòlica
Aula d’energies renovables
PART EXPERIMENTAL
Potència desenvolupada per la instal·lació solar tèrmica
Potència desenvolupada per la instal·lació solar fotovoltaica
Rendiment
Constant solar
Calor específica de l’anticongelant.

## Slide 4: LES ENERGIES RENOVABLES
Les fonts d’energia són els recursos naturals dels quals es pot obtenir energia per produir calor, llum i potència.
FONTS D’ENERGIA | RENOVABLES | NO CONTAMINANTS | Energia solar Energia eòlica Energia hidràulica Energia geotèrmica Energia mareomotriu Energia onamotriu Energia blava
 |  | CONTAMINANTS | Biomassa Residus sòlids urbans
 | NO RENOVABLES | Combustibles fòssils Combustibles nuclears | 

## Slide 5: SOL COM A FONT D’ENERGIA

## Slide 6: SOL COM A FONT D’ENERGIA

## Slide 7: ENERGIA SOLAR TÈRMICA

## Slide 8: ENERGIA SOLAR TÈRMICA

## Slide 9: ENERGIA SOLAR TÈRMICA

## Slide 10: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 11: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 12: ENERGIA EÒLICA

## Slide 13: AULA D’ENERGIES RENOVABLES

## Slide 14: AULA D’ENERGIES RENOVABLES

## Slide 15: AULA D’ENERGIES RENOVABLES

## Slide 16: AULA D’ENERGIES RENOVABLES

## Slide 19: DETERMINACIONS EXPERIMENTALS

## Slide 20: DETERMINACIÓ DE LA POTÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
EN SÈRIE
INSTAL·LACIÓ: 810 W
PRIMER COL·LECTOR: 428 W
SEGON COL·LECTOR: 468 W
TERCER COL·LECTOR: 262 W
EN PARAL·LEL
INSTAL·LACIÓ: 743 W
PRIMER COL·LECTOR: 468 W
SEGON COL·LECTOR: 413 W
TERCER COL·LECTOR: 262 W

## Slide 21: DETERMINACIÓ DEL RENDIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
EN SÈRIE
INSTAL·LACIÓ: 27 %
PRIMER COL·LECTOR: 61 %
SEGON COL·LECTOR: 40 %
TERCER COL·LECTOR: 22 %
EN PARAL·LEL
INSTAL·LACIÓ: 25 %
PRIMER COL·LECTOR: 67 %
SEGON COL·LECTOR: 35 %
TERCER COL·LECTOR: 22 %

## Slide 22: DETERMINACIÓ DE LA POTÈNCIA I RENDIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
PRIMERA MOSTRA: 190 W – 14 %
SEGONA MOSTRA: 200 W – 15 %
TERCERA MOSTRA: 191 W – 14 %

## Slide 23: DETERMINACIÓ DE LA INTENSITAT I CONSTANT SOLAR
INTENSITAT SOLAR: 560 W/m2
CONSTANT SOLAR: 1098 W/m2

## Slide 24: DETERMINACIÓ DE LA CALOR ESPECÍFICA DE L’ANTICONGELANT
CALOR ESPECÍFICA:
Ce = 0,9 cal/(g·°C) = 3,7 J/(g·°C)

## Slide 25: CONCLUSIONS
QUÈ S’HA APRÉS?
Què són les energies renovables i tipus.
El funcionament i tipus de sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica.
El funcionament dels sistemes d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica.
El funcionament i tipus de sistemes d’aprofitament de l’energia eòlica.
Els elements i el funcionament de l’aula d’energies de l’institut Guindàvols.
Determinar la potència i rendiment de diferents sistemes.

## Slide 26: CONCLUSIONS
QUÈ S’HA DETERMINAT?
La potència de la instal·lació i dels elements de la instal·lació solar tèrmica de l’aula d’energies renovables quan estaven connectats en sèrie i en paral·lel.
El rendiment de la instal·lació i dels elements de la instal·lació solar tèrmica de l’aula d’energies renovables quan estaven connectats en sèrie i en paral·lel.
La potència i el rendiment de la instal·lació fotovoltaica.
La intensitat i la constant solar.
La calor específica de l’anticongelant.
Tanmateix, no s’ha pogut determinar la potència ni el rendiment de l’aerogenerador.

## Slide 27: BIBLIOGRAFIA
Aragón Digital (2008) GM instala en Zaragoza la mayor planta solar sobre tejado con una capacidad de diez megavatios. Biodisol.com http://www.biodisol.com/medio-ambiente/gm-instala-en-zaragoza-la-mayor-planta-solar-sobre-tejado-con-una-capacidad-de-diez-megavatios-energias-limpias-energia-solar-fotovoltaica/
Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta (2005) Energía Solar. Buenos Aires. C.A.D.E.A. (Centro Argentino de Energías Alternativas) http://www.oni.escuelas.edu.ar/2007/BUENOS_AIRES/1246/solar.htm
Castro M., Carpio J., Guirado A., Colmenar A., Dávila L. (2000) Energía solar fotovoltaica. Mairena del Aljarafe, Sevilla. PROGENSA.
Censolar. La energía solar. http://www.censolar.es/menu2.htm
Colordo D. El sol: fuente de energía. http://mundoastronomia.portalmundos.com/el-sol-fuente-de-energia/
CyberCivilian. (2011) What you need to know about the solar feed-in tariff. Solar energy. http://solarenergynews.cybercivilian.com/solar-energy/what-you-need-to-know-about-the-solar-feed-in-tariff/
Danish Wind Industry Association (2003) Wind know-how. All you need to know –and more. D.W.I.A. http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/core.htm
Energía solar térmica. http://energiasolartermica.blogspot.com/
Energuia.com (2003) Cómo conservar el medio ambiente. El sol como fuente de energía. http://www.mailxmail.com/curso-como-conservar-medio-ambiente/sol-como-fuente-energia-1
Escoda, S. (2005) Energía solar térmica. Salvador Escoda S.A. http://www.salvadorescoda.com/tecnico/CE/Manual-EnergiaSolar-2a-ed.pdf

## Slide 28: BIBLIOGRAFIA
Fernández Díez, P. (2000-2009) Biblioteca sobre Ingeniería Energética. Libros sobre Ingeniería Energética. Redsauce Engineering Services. http://es.libros.redsauce.net/index.php
Fowler M. (2008) Modern physics. Black body radiation. University of Virginia. http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/black_body_radiation.html
García Badell J., Moreno Fernández M.A. (2009) Energía verde. Madrid. Bellisco Ediciones.
Global Wind Energy Council (2010) Global Wind Report 2010. G.W.E.C. http://www.gwec.net/index.php?id=180
Gómez del Rey C. (2008) ¿Cómo utilizamos el fenómeno de efecto invernadero en un colector solar de placa plana? El rincón de la Ciencia. Revista de divulgación del I.E.S. Victoria Kent. http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-109/rc-109.htm
Google Inc. (2010) Google Translate. http://translate.google.es/
Grup Enciclopèdia Catalana (2008-2011) enciclopèdia.cat Enciclopèdia Catalana, SAU http://www.enciclopedia.cat/
Institut Català d’Energia (1997) Les energies renovables a Catalunya. Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. Barcelona. Viking S.A.
Institut d’Estudis Catalans (2007) Diccionari de la llengua catalana. Segona edició. Institut d’Estudis Catalans. http://dlc.iec.cat/
Instituto Nacional de Estadística (2011). Temperaturas medias, horas de sol y precipitación acuosa. INE 2011. http://www.ine.es/daco/daco42/bme/c19.pdf

## Slide 29: BIBLIOGRAFIA
IPEaguas (2007) IPEol. Captador solar. Manual técnico, montaje. IPeaguas-IPEsol-MaxSun http://www.ipeaguas.com/desc/IPEsol/IPESOL_MANUAL_TECNICO_AG07.pdf
Joseph J., Hoyos R., Garravé J., Garófano F., Vila F. (2008) Tecnologia industrial 1 Batxillerat. Madrid. McGraw-Hill.
KWSOL Instalaciones de Aire caliente solar. DOVIBLOCK, S.L. http://www.kwsol.es/producto.asp?prod=1&tecnologia=Aire%20caliente%20solar
Li Dessau, K. (2010) Concentrating Solar Thermal: Sun Power Even in the Dark. Solar Novus Today. http://www.solarnovus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:concentrating-solar-thermal-sun-power-even-in-the-dark&catid=38:application-tech-features&Itemid=246
Mercadé J., Serra S., Armengol M. (2009) Física 2 Batxillerat. Madrid. McGraw-Hill.
Milarium.com (2001-2008) Energía Solar Térmica. http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Energia/EnergiasRenovables/EnergiaSolarTermica.asp
Moreno Figueredo C. (2000-2011) Componentes de una turbina eólica de eje horizontal. Breve guía de los principales elementos que conforman los aerogeneradores actuales. Cubasolar. http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia36/HTML/articulo03.htm
NEXTera ENERGY (2011) A Leader in Clean Energy. NextEra Energy Resources, LLC. http://www.nexteraenergyresources.com/who/index.shtml
Peña Pintado L. (2009) El sol: fuente de energía. http://www.monografias.com/trabajos70/sol-fuente-energia/sol-fuente-energia.shtml#elsolcomoa
Ramírez Carreras, R. Hypertexto web sobre energía eólica. Universidad de Córdoba. Escuela Politécnica Superior http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/41/INDEX.htm#

## Slide 30: BIBLIOGRAFIA
Robinson H., Hewitt P. G. (1998) Manual de laboratorio de física. Longman. Pearson Educación.
Röbke-Doerr P. (2000) Energía solar. Barcelona. Ediciones Ceac.
ROCA. Monografía Técnica. Utilización de la energía solar por medio de captadores planos. Barcelona. Roca Calefacción, S.L.
Sitiosolar.com La historia de la energía fotovoltaica. http://www.sitiosolar.com/La%20historia%20de%20la%20energia%20solar%20fotovoltaica.htm#fase1
Solar&Climate. Solar Power. Soliclima Energías Renovables, S.L. http://www.sunandclimate.com/products/1-solar-power.html
Solarweb.net (2002-2011) Energía solar térmica. http://www.solarweb.net/solar-termica.php
SolarWorld (2007) Sunmodule SW 160/165/170/175/180/185 mono SolarWorld http://ebookbrowse.com/db-mo-sp-sw-160-185-mono-2007-05-en-pdf-d52226944
SpectralCalc.com Calculation of Blackbody Radiance. SpectralCalc.com http://www.spectralcalc.com/blackbody/blackbody.html
TextosCientificos (2005) Celdas solares. TextosCientíficos.com http://www.textoscientificos.com/energia/celulas
TextosCientificos. Montaje de los colectores solares. Textoscientíficos.com http://www.textoscientificos.com/energia/calentador-solar/montaje-colectores-solares
The renewable energy centre (2000-2011) Wind power. The renewable energy centre http://www.therenewableenergycentre.co.uk/wind-power/
Velasco, D. División de Energía Solar Térmica. Instalaciones y montajes eléctricos D. Velasco, S.A. http://www.velascoinstalaciones.com/actividad.php?id=11&pa=tipos&cat=2&&PHPSESSID=8e36e85b08392799bfe2bf7b918852b6
West, C (2011) Wind Power Pros and Cons. Expert Energy. Renewable Energy Resources & Ideas. http://expert-energy.com/500/wind-power-pros-and-cons/

## Slide 31: AGRAÏMENTS
Un cop acabat aquest treball m’agradaria agrair l’ajut prestat per diferents persones:
En primer lloc, al meu tutor del treball de recerca, Anicet Cosialls, que m’ha ajudat a estructurar, organitzar i elaborar el treball.
En segon lloc, als professors de cicles de fred i calor, en especial a l’Ambròs Palau, que m’han ensenyat l’aula d’energies i que, en part gràcies a ells, l’aula d’energies renovables és una realitat.
En tercer lloc, al Santiago Rodao, que m’ha ajudat realitzat un plànol de les instal·lacions tèrmica i elèctrica, per aquest treball.
Per últim, al centre, per tenir aquesta aula i per la utilització de diferents objectes i productes del laboratori.