UNITAT 8
METALLS NO FÈRRICS
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
1 BATXILLERAT

---
L’obtenció de metalls
Metalls en estat pur com, per exemple, l’or nadiu o el coure nadiu.
Procés d’obtenció de metalls: processos metal·lúrgics.
Els processos metal·lúrgics són diferents per a cada metall, però tenen accions en comú:

---
Enriquiment del mineral
L’enriquiment del mineral consisteix a preparar el producte obtingut a la mina per a l’aplicació de les accions posteriors.
Processos d’enriquiment
Trituració: reducció per mitjans mecànics de la grandària de les roques.
Concentració: separació de la mena i la ganga per mitjans físics.
Triturador
Tanc de flotació

---
Reducció
La reducció mecànica consisteix en la separació de la màxima quantitat del metall de la resta d’elements químics amb els quals es troba combinat tot formant els compostos.
Si el metall no es troba en forma d’òxid, cal aplicar una torrefacció o calcinació prèvia per transformar-lo en un òxid abans d’aplicar-hi la reducció.
Forn de torrefacció

---
Afinament
L’afinament és el procés d’eliminació d’impureses del metall per tal d’obtenir-lo amb la màxima puresa.
Tipus d’afinament
Afinament tèrmic: es realitza en forns (convertidors o de reverber) aplicant-hi oxigen, aire o alguns productes químics.
Afinament electrolític: es realitza en uns tancs electrolítics on se submergeixen ànodes i càtodes.
Forn de reverber
Afinament electrolític del coure

---
Propietats dels metalls (I)

---
Propietats dels metalls (II)

---
Propietats dels aliatges (I)

---
Propietats dels aliatges (II)

---
El coure i l’alumini
Característiques de l’alumini
És un material modern (es comença a utilitzar a finals del segle XIX). / És el metall més abundós de l’escorça terrestre. / S’obté de la bauxita. / El seu procediment d’obtenció és complicat. / És lleuger, bon conductor tèrmic i elèctric, molt dúctil, mal·leable i tou en estat pur, tot i que presenta acritud. / Aplicacions: cables elèctrics, envasos i embolcalls en la indústria alimentària, etc. / Aliatges: aliatges lleugers per a fusió i emmotllament i aliatges lleugers per a forja o laminatge.
Característiques del coure
És un dels primers metalls utilitzats per la humanitat. / No és un metall abundant en la natura. / S’utilitzen diferents mètodes per obtenir-lo. / És dens, tou, plàstic i presenta acritud. / Té conductivitat elèctrica i tèrmica i és resistent a la corrosió. / Aplicacions: cables elèctrics, calderes, canonades d’aigua i gas, etc. / Aliatges: llautons (Cu i Zn), bronzes (Cu i qualsevol metall que no sigui Cu).

---
Altres metalls d’aplicació industrial (I)

---
Altres metalls d’aplicació industrial (II)

---
Pulverimetal·lúrgia (I)
La pulverimetal·lúrgia o metal·lúrgia de les pólvores és una tècnica per obtenir materials metàl·lics, o per donar-los forma, a partir de components que es fonen a temperatures molt elevades, que tenen una extremada duresa o que tenen altres característiques especials que fan que no hi siguin aplicables processos d’obtenció o conformació tradicionals.
Objectes amb materials refractaris.
Objectes amb materials molt purs i de composicions molt precises.
Peces amb materials difícils d’emmotllar, de forjar o de mecanitzar.
Eines de tall ràpid per a màquines-eines, com ara torns, fresadores, fileres, etc.
Peces metàl·liques poroses per utilitzar com a filtres o com a coixinets autolubrificants.
La pulverimetal·lúrgia
serveix per fabricar

---
Pulverimetal·lúrgia (II)
Fases de la pulverimetal·lúrgia
Obtenció de pólvores
Compressió: fa que les superfícies de les partícules del material entrin en contacte i que es produeixin unions entre els àtoms.
Sinterització: afavoreix la unió dels àtoms iniciada en la fase anterior.
Avantatges: estalvi d’energia, procés ràpid i estalvi de matèries primeres i de productes.